## Slide 1
ESP NOW
DE ESP32

## Slide 2
Pablo
López
  Ingeniero en Mecatrónica

## Slide 3
Daniel
Oliva
  Pensum cerrado en Ingeniería Mecatrónica
  Especializado en manufactura aditiva FDM
  Administrados Grupo Meditex
  Diseño CAM y CAD

## Slide 4
AGENDA DEL TALLER
Qué vamos a cubrir
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
1
¿Qué es ESP-NOW?
El protocolo, cómo se diferencia de Wi-Fi/Bluetooth
2
Pros y contras
Qué gana y qué sacrifica frente a otras opciones
3
Hobbies vs. industria
Casos de uso creativos y aplicaciones críticas — con cuidado
4
Hardware compatible
Qué placas ESP32 / ESP8266 lo soportan
5
Cómo empezar
De cero a tu primer esp_now_send()
6
Nuestro proyecto: MeshNow
Código real: una malla multi-salto explicada

## Slide 5
CONCEPTO
¿Qué es ESP-NOW?
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
Un protocolo inalámbrico de Espressif que conecta placas ESP directamente entre sí, sin router, sin punto de acceso y sin necesidad de una red Wi-Fi tradicional.
Capa física: usa el radio 2.4 GHz de Wi-Fi, pero NO la pila IP/TCP — es mucho más liviano.
Conexión: dispositivo a dispositivo (peer-to-peer) o broadcast a todos los que escuchan.
Payload: paquetes cortos: hasta 250 bytes de datos por envío.
Latencia: muy baja — típicamente unos pocos milisegundos por salto.
Peers: hasta ~20 dispositivos cifrados registrados simultáneamente (según el chip/SDK).

## Slide 6
BALANCE
Pros y contras de ESP-NOW
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
+
Pros
Sin router ni contraseña: los nodos se hablan directo
Latencia mínima — ideal para control en tiempo real
Bajo consumo: perfecto para baterías
API simple: esp_now_send() / esp_now_register_recv_cb()
Broadcast nativo a todos los nodos en el canal
Puede convivir con una conexión Wi-Fi normal (STA)
−
Contras
Payload chico: máx. 250 bytes por paquete
“Mejor esfuerzo”: sin garantía de entrega ni ACK de app
Sin IP ni enrutamiento — hay que construirlo tú (como en malla)
Límite de peers cifrados simultáneos (~20)
Todos los nodos deben compartir el mismo canal Wi-Fi
Sujeto a interferencia en la banda 2.4 GHz saturada

## Slide 7
CASOS DE USO — PARA DIVERTIRSE
ESP-NOW en proyectos personales
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
1
Control remoto DIY
Mandos custom para carritos RC, drones o robots, sin depender de un receptor comercial.
2
Domótica sin Wi-Fi
Sensores de puerta, temperatura o movimiento que avisan a un hub central al instante.
3
Arte interactivo
Instalaciones de luces (NeoPixel) que reaccionan y se sincronizan entre varios nodos.
4
Mensajería tipo walkie-talkie
Mandar texto o comandos cortos entre placas — como en nuestro proyecto MeshNow.
5
Redes de sensores portátiles
Estaciones meteorológicas o de campo que no necesitan infraestructura Wi-Fi.
6
Juegos y props
Botones, disfraces o props de escape room que se comunican entre sí en vivo.

## Slide 8
CASOS DE USO — CON CUIDADO
Aplicaciones industriales y críticas
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
Dónde ayuda
Prototipado rápido de redes de sensores IoT en planta
Monitoreo distribuido de bajo costo (temperatura, vibración, nivel)
Redes de sensores agrícolas en campo abierto
Telemetría de máquinas donde el Wi-Fi/cableado no llega
⚠ No es para todo: límites a tener presentes
Sin QoS garantizado: un paquete se puede perder y nadie te avisa a nivel de protocolo.
Seguridad opcional y básica (CCMP) — no pensada para entornos hostiles sin capas extra.
No apto, por sí solo, para control de seguridad funcional (paros de emergencia, frenos, etc.).
Si necesitas confiabilidad alta: agrega ACK de aplicación, reintentos, watchdogs y redundancia — como hicimos en MeshNow con anti-duplicados y TTL.

## Slide 9
HARDWARE
¿Qué placas ESP soportan ESP-NOW?
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
ESP32
Original, dual-core — soporte completo
ESP32-S2 / S3
Con USB nativo — soporte completo
ESP32-C3 / C6 / H2
RISC-V, bajo costo — soporte completo
ESP8266
Soporte parcial — menos peers cifrados
En este taller: MeshNow corre sobre ESP32-C6, con pantalla SH1106 (I2C), botones, NeoPixels y buzzer — el mismo firmware para todos los nodos, solo cambia una bandera en config.h.

## Slide 10
PRIMEROS PASOS
Cómo empezar con ESP-NOW
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
1. Instala el soporte ESP32
Arduino IDE → Boards Manager → “esp32” (Espressif Systems).
2. Incluye las librerías
#include <WiFi.h> y #include <esp_now.h>
3. Fija el modo y el canal
WiFi.mode(WIFI_STA); esp_wifi_set_channel(canal, ...);
4. Inicializa ESP-NOW
esp_now_init(); — revisa que devuelva ESP_OK.
5. Registra tus callbacks
esp_now_register_recv_cb(onRecv); para recibir datos.
6. Agrega un peer y envía
esp_now_add_peer(...); luego esp_now_send(mac, datos, len);

## Slide 11
NUESTRO PROYECTO
MeshNow: malla ESP-NOW multi-salto
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
Un firmware único para todas las placas. Cada nodo reenvía los mensajes de sus vecinos, así que el mensaje de A puede llegar a D aunque no se escuchen directamente.
1
Pantalla OLED (SH1106)
Menú con métricas, vecinos, ping y scanner RSSI en vivo
2
Multi-salto con TTL
Flooding controlado — cada paquete tiene un límite de saltos
3
1 maestro + N nodos
IS_MASTER en config.h decide el rol; mismo .ino para todos
4
Modo PC / LabVIEW
El maestro expone una terminal por serial para controlar la malla
5
Mensajería + “piano remoto”
Manda texto a todos o a un nodo, o hace sonar su buzzer
6
Feedback físico
NeoPixels y buzzer confirman eventos (mensaje, botón, ping)

## Slide 12
ARQUITECTURA DEL FIRMWARE
Cómo está organizado el código
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
MeshNow.ino
setup() / loop() — arranca todo y orquesta el ciclo principal
config.h
Pines, parámetros de la malla (canal, TTL, timeouts) y IS_MASTER
mesh.h / mesh.cpp
Núcleo ESP-NOW: init, envío, recepción y reenvío multi-salto
ui.h / ui.cpp
Pantallas, menú y botones (máquina de estados de la OLED)
buzzer.h/.cpp · neopixel.h/.cpp
Feedback físico: sonido y luces
serialmaster.h / .cpp
Terminal “Modo PC” del nodo maestro (para LabVIEW)

## Slide 13
FLOODING TTL
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
  No hay tabla de rutas: cada paquete (struct MeshPacket) lleva un TTL y un número de secuencia único por origen. Si un nodo no lo ha visto, lo procesa y —si TTL>0— lo reenvía en broadcast con TTL menos uno.
1
  Un caché seen[] de (srcId, seq) evita duplicados infinitos. El callback de ESP-NOW solo copia el paquete a una cola (rxq); todo el procesamiento pesado ocurre después, en meshLoop().
2

## Slide 14
Espacio para imagen — meshBegin()
Pega aquí tu captura de pantalla del código comentado
CÓDIGO: INIT
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
  meshBegin() fija WiFi.mode(WIFI_STA) y el canal con esp_wifi_set_channel(); deriva un id de 16 bits desde la MAC (WiFi.macAddress) —sin tocar código por placa—; llama esp_now_init() y valida ESP_OK; registra el callback con esp_now_register_recv_cb(onRecv); y agrega la MAC de broadcast FF:FF:FF:FF:FF:FF como peer, así todo se manda a todos y cada nodo decide si el mensaje es para él.

## Slide 15
Espacio para imagen — onRecv() / processPacket()
Pega aquí tu captura de pantalla del código comentado
RECEPCIÓN
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
  onRecv() corre en el contexto de Wi-Fi: solo copia el paquete a una cola circular (rxq) y sale. meshLoop() drena esa cola y llama processPacket(): seenBefore(srcId, seq) descarta duplicados, updateNode() actualiza la tabla de vecinos, handleApp() interpreta el tipo de paquete (HELLO, PING, PONG, TEXT, BUZZ), y si ttl > 0 el paquete se reenvía con ttl-- y hops++ —así nace el multi-salto.

## Slide 16
MANOS A LA OBRA
Cómo lo vamos a probar hoy
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US
1
Flashea el maestro
En config.h, deja IS_MASTER = 1 en la placa que vas a conectar a la PC.
2
Flashea el resto
En las demás placas, IS_MASTER = 0. Mismo .ino, mismo MESH_CHANNEL.
3
Enciende todos los nodos
Verás el splash “MeshNow” y luego el menú principal en la OLED.
4
Explora la malla
Métricas (tx/rx/relay), Red/Vecinos (RSSI y saltos), Ping activos, Scanner.
5
Manda un mensaje
Elige destino (Todos o un nodo) y un mensaje prehecho del catálogo.
6
Modo PC (maestro)
Terminal por serial: status, nodes, send, sendto, ping, rgb, buzzer...

## Slide 17
¡GRACIAS!
  HOME
  SERVICE
  ABOUT US
  CONTACT US